1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpēte: ,,Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV izpēte Balvu PILSĒTĀ UN novadā’’.

P/A „SAN-TEX” 2023-11

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________

Piedāvājuma tehniskā specifikācija:

Nr.p.k.	Darba nosaukums vai Darbu un materiālu apraksts	Mērvienība	Daudzums

1	2	3	4
1.	Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu skalošana ar diam.200-400mm	stundas	40
2.	Kanalizācijas tīklu skalošana ar diam.160-200mm (daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tīkli)	stundas	30
3.	Maģistrālo lietus kanalizācijas cauruļvadu skalošana ar diam.200-600mm un gūlijas.	stundas	50
4.	Skalošanas mašīnas transporta izdevumi kanalizācijas cauruļvadu skalošanai ar diam.150-300mm darbam novadā (līdz 35km no Balvu pilsētas)	km	Pēc fakta
5.	Cauruļvadu CCTV inspekcija	stundas	4

Īpašie noteikumi:
1. Kanalizācijas cauruļvadu ar diam. 200-400mm skalošanā:
1.1. Hidrodinamiskās mašīnas tvertnei jābūt ar pārvietojamu starpsienu, kas nodrošina minimālo sadalījumu: dūņas >7000litri, tīrais ūdens >3000 litri.
1.2. Vakuma sūkņa jauda >1300 m3/h, augstspiediena darbība >300litri/min,170BAR. Augstspiediena šļūteņu garums >150m. Darba galvu komplekts : standarta, slēpe un rotējošs uzgalis sakņu nocirpšanai.
1.3. Izpildītājs nodrošina divus strādniekus patstāvīgai veicamo darbu izpildei.
1.4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā, izpildītājam jābūt gatavam sniegt pakalpojumu 24h laikā. Pakalpojums jānodrošina līdz – 0–3ºC.

2. Kanalizācijas cauruļvadu diam.160-200mm skalošanā:
2.1. Hidrodinamiskās mašīnas tvertnei jābūt ar pārvietojamu starpsienu, kas nodrošina minimālo sadalījumu: dūņas >5000litri, tīrais ūdens >2000 litri.
2.2. Vakuma sūkņa jauda >700 m3/h, augstspiediena darbība >300litri/min,150BAR. Augstspiediena šļūteņu garums >100m, sūkšanas šļūtenes izvirze uz sānu. Darba galvu komplekts : standarta.
2.3. Izpildītājs nodrošina divus strādniekus patstāvīgai veicamo darbu izpildei.

3. Maģistrālo lietus kanalizācijas cauruļvadu skalošana ar diam.200-600mm un gūlijas.
3.1. Hidrodinamiskās mašīnas tvertnei jābūt ar pārvietojamu starpsienu, kas nodrošina minimālo sadalījumu: dūņas >7000litri, tīrais ūdens >3000 litri.
3.2. Vakuma sūkņa jauda >1300 m3/h, augstspiediena darbība >300litri/min,170BAR. Augstspiediena šļūteņu garums >150m. Darba galvu komplekts : standarta, slēpe un rotējošs uzgalis sakņu nocirpšanai.
3.3. Izpildītājs nodrošina divus strādniekus patstāvīgai veicamo darbu izpildei.

4. Skalošanas mašīnas transporta izdevumi kanalizācijas cauruļvadu skalošanai ar diam.150-300mm novadā (līdz 35km no Balvu pilsētas).
4.1. Veicot kanalizācijas cauruļvadu skalošanu Balvu novadā, rēķinu par paveikto darbu piestāda konkrētai pagasta pārvaldei. Papildus tiek fiksēti hidrodinamiskās mašīnas transporta izdevumi.
4.2. Dabu apjoms, ūdens ņemšanas vietas un atkritumu utilizācija tiek saskaņota ar p/a,,SAN-TEX’’.

 5. Kanalizācijas cauruļvadu posmu izpēte ar CCTV :
 Pasūtītājam jāiesniedz video ieraksts un atskaite par konstatēto defektu raksturu.

Papildus aprīkojums (ko piedāvā, kas nav minēts tehniskajā specifikācijā, bet ir iekļauts piedāvājuma cenā)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pretendents :
Vārds, Uzvārds ______________________________________
Paraksts _______________________________

Dokumenta aizpildīšanas datums_____________________________