Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019-36

Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

Informācija par pasūtītāju:

| Nosaukums / Vārds, Uzvārds | Balvu novada p/a „SAN-TEX” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs (ja attiecināms) | 90001663120 |
| Adrese | Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| Kontaktpersona | Aivars Pugejs |
| Kontakttālrunis | t. 29113054 |

Informācija par pretendentu:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Telefons, fakss, e-pasts |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

Tirgus izpētes priekšmeta nosaukums: Kombinētas asenizācijas mašīnas tvertnes iegāde.

Tirgus izpētes mērķis: noskaidrot izmaksas, kas saistītas ar kombinētas asenizācijas mašīnas tvertnes iegādi.

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: Piedāvājums ar zemāko cenu.

Paredzamā līguma izpildes vieta: Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.11.2019. līdz  pl.10.00.

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2020.gads 25.janvāris.

Piedāvājuma derīguma termiņš: Līdz 25.01.2020.

Citas piedāvājumam izvirzītās prasības: Tvertnes piegādes vieta pasūtītāja teritorija, kas atrodas Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā.

Cenas veidošanas kritēriji:

- Veidojot cenas pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi, nodevas, maksājumi, neparedzētie izdevumi un visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, kas var rasties līguma izpildes laikā.

- Cenā iekļaut transporta izdevumus (piegādi).

Papildus nosacījumi: Pretendents aizpilda Tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu atbilstoši pievienotajai formai (1.pielikums).

Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

Piedāvājums jāiesniedz personīgi, ar kurjeru vai atsūtot pa pastu Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē līdz 2019.gada 12.novembrim plkst. 10:00.

Pretendents iesniedz piedāvājumu aploksnē, uz kura norādīts:

- Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”

Reģ.Nr. 90001663120

Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

/Nosaukums/ _________________

Reģ.Nr. _____________________

/adrese/ _____________________

- Atzīme „Piedāvājums tirgus izpētei „Kombinētas asenizācijas mašīnas tvertnes iegāde.”, identifikācijas numurs P/A „SAN-TEX” 2019-36. Neatvērt līdz 2019.gada 12.novembrim plkst. 10:00”.

Piedāvājumu var iesniegt arī elektroniskā formā. Tam jābūt parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu. Piedāvājums jānosūta uz šādu elektroniskā pasta adresi: vilmars.kubaks@inbox.lv.

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma

Pielikums Nr.1

Pie tirgus izpētes Nr. P/A „SAN-TEX” 2019-36

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Nr.p.k. | NOTEIKTĀS Pozīcija | OBLIGĀTĀS PRASĪBAS | pretendenta Piedāvājums (Pretendents norĀda precīzus datus, atbilstoši savam piedāvājumam!) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvertne | Jauna, nelietota. |  |
| 1.1. | Materiāls | Tērauds, karsti cinkots. |  |
| 1.2. | Sienu biezums | Vismaz 4 mm. |  |
| 1.3. | Apjoms | Vismaz 5 000 litri Divkameru tvertne, kameras atdalītas ar starpsienu Jābūt nodrošinātai iespējai abas kameras izmantot vienlaikus atbilstošiem nolūkiem (sk. zemāk). |  |
| 1.4. | 1. kamera | Apjoms: vismaz 3 500 l Tehnoloģiski un funkcionāli sagatavota substrāta iesūkšanai izmantojot vakuuma sistēmu. |  |
| 1.5. | 2. kamera | Apjoms: vismaz 1 500 l Tehnoloģiski un funkcionāli sagatavota skalošanas darbiem ar augstspiediena ūdens sistēmu. |  |
| 1.6. | Drošības vārsti | Pret lieko vakuumu un pārspiedienu, ar rūpnieciskiem uzstādījumiem, noplombēti. |  |
| 1.7. | Drošības sistēma vakuuma sūkņu aizsardzībai | Pludiņtipa vārsti divās vietās Ar putu atdalītāju. |  |
| 1.8. | Aizmugurējā siena | Ar tehnisko lūku DN500 vai atverama uz pilno diametru – pēc pasūtītāja izvēles, piedāvātai cenai jānodrošina abu variantu iespējamību. |  |
| 1.9. | Aizmugurējs aizbīdnis | Jābūt vismaz 1 aizbīdnim aizmugurējā daļā, diametrs vismaz DN100, aprīkots ar ātro šļūteņu savienojumu. |  |
| 1.10. | Aizmugurēja (-o) aizbīdņa (-u) elektroapsilde | Jānodrošinā aizmugurēja (-o) aizbīdņa (-u) elektroapsildi. |  |
| 1.11. | Tehnoloģiskās lūkas | Katrai kamerai jābūt aprīkotai ar vismaz 1 tehnoloģisko lūku augšpusē apkopes vai remonta darbu veikšanai. |  |
| 1.12. | Vizuālā uzpildes līmeņa noteikšana | Sfēriskie caurspīdīgie lodziņi uz aizmugures daļas Sfēriskie caurspīdīgie lodziņi uz priekšējas daļas. |  |
| 1.13. | Manovakuummetrs | Jābūt. |  |
| 1.14. | Slāpētājs | Jābūt. |  |
| 1.15. | Virsrāmis, pievienojumi, pārejie elementi tvertnes uzstādīšanai | Tvertnei jābūt sagatavotai uzstādīšanai uz automašīnas šasijas. Jānodrošina uzstādīšanas iespēju uz jebkādas šasijas pēc pasūtītāja izvēles. |  |
| 1.16. | Šļūteņu plaukti | Jābūt, abos sānos. |  |
| 1.17. | Vakuuma sūkņa montāža | Jābūt sagatavotai montāžas vietai vakuuma sūkņa uzstādīšanai. Precīzs izvietojums pēc pasūtītāja izvēles. |  |
| 1.18. | Reklāmas vairogs | Jābūt sagatavotiem stiprināšanas kronšteiniem reklāmas vairoga ar uzņēmuma nosaukumu uzstādīšanai. |  |
| 2. | Dokumentācija | Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas latviešu valodā. Jābut pievienotiem foto attēliem. |  |
| 3. | Piegādes pakalpojumi | Jānodrošina personāla apmācība darbam ar piedāvātiem komponentiem. |  |
| 4. | Garantijas |  |  |
| 4.1. | Visiem piedāvātiem komponentiem | Vismaz 24 mēneši kopš izmantošanas uzsākšanas. |  |
| 5. | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 2 mēneši. |  |

KOPĀ (bez PVN):______ EUR

PVN: _______ EUR

KOPĀ (ieskaitot PVN): _______ EUR

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Pretendenta paraksttiesīgās personas vai tā pilnvarotās personas amats:	_______________________

Paraksts:	___________________    / __________________________/

Vārds, Uzvārds

2019.gada _____. _______________